# neuměřice

územní plán

ETAPA: NÁVRH

pořizovatel: Městský úřad Slaný

PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6

Šumberova 8

| Záznam o účinnosti: |
| --- |
| Správní orgán, který územní plán vydal: | Zastupitelstvo obce Neuměřice |
| Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti územního plánu: |  |
| Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele: otisk úředního razítka: |  |

# Název územně plánovací dokumentace - ÚPD:  Neuměřice 
územní plán

Řešené území: Administrativní území obce Neuměřice zahrnující

katastrální území Neuměřice

# Pořizovatel: Městský úřad Slaný

# Projektant: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6, Šumberova 8

projektant:  Ing. Stanislav Zeman

autorizovaný urbanista

číslo autorizace: ČKA 02 220

### Živnostenský rejstřík č.ŽO/011801/92 Zák

###### IČO: 14 938 634

###### DIČ: 006-380519/032

Zpracovatelé jednotlivých částí textové a grafické dokumentace:

Ing. Stanislav Zeman		  				- odpovědný projektant

Ing. Miroslav Fiala		  						- hlavní projektant, urbanistické řešení

Ing. Jan Dřevíkovský						- územní systém ekologické stability

Ing. Antonín Janovský		         	- dopravní řešení

Ing. Ivo Zajíc		   				         	- technická vybavenost

Ing. Miroslav Fiala								- digitální zpracování

Obsah:

| a) Vymezení zastavěného území | 4 |
| --- | --- |
| b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot | 4 |
| c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně | 6 |
| d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování | 7 |
| 1) Doprava | 7 |
| 2) Občanské vybavení | 8 |
| 3) Technické vybavení | 8 |
| 4) Odpadové hospodářství | 10 |
| e) Koncepce uspořádání krajiny | 10 |
| 1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití | 10 |
| 2) Územní systém ekologické stability | 10 |
| 3) Protierozní opatření | 11 |
| 4) Ochrana před povodněmi | 12 |
| 5) Koncepce rekreace | 12 |
| 6) Dobývání nerostů | 12 |
| f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití | 13 |
| 1) Zastavěné území a zastavitelné plochy | 13 |
| 2) Nezastavitelné plochy | 16 |
| g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb k zajišťování obrany a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit | 17 |
| 1) Veřejně prospěšné stavby | 17 |
| 2) Veřejně prospěšná opatření | 18 |
| 3) Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu | 18 |
| 4) Plochy pro asanaci | 21 |
| h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo | 21 |
| 1) Veřejně prospěšné stavby | 21 |
| 2) Veřejně prospěšná opatření | 21 |
| i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části | 21 |

a) Vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce Neuměřice bylo vymezeno v rámci Průzkumů a rozborů k 1.6.2007. Celková rozloha zastavěného území činí 8,5 ha, což představuje 1,5 % výměry  řešeného území. Zastavěné území tvoří celkem jedno relativně souvislé zastavěné území.

Hranice zastavěného území je znázorněna v grafické části územního plánu ve výkrese „Základní členění území“.

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Koncepce rozvoje území vychází z jeho přírodních a kulturních hodnot a z jeho dosavadního demografického vývoje. Přírodní a z části i kulturní hodnoty jsou v řešeném území kvalitní a vytvářejí dobré předpoklady pro další rozvoj obce, především pro stabilizaci obyvatel a pro zvyšování jejich počtu. Příznivé pro bydlení jsou zvláště přírodní hodnoty, dané geografickou polohou obce v údolí Knovízského potoka v mírně členitém území (v nadmořské výšce od cca 200 m n.m. až po cca 255 m n.m.). Kromě vodního toku je zde hodnotná i krajinná zeleň a dále malé lesní remízky. Podmínky pro kvalitní bydlení jsou, především v severním sektoru obce.

Přírodní hodnoty obce územní plán plně respektuje a zajišťuje jejich ochranu. Do volné krajiny a do jednotlivých prvků Územního systému ekologické stability nenavrhuje žádnou novou výstavbu.

Na území obce se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky. Historické hodnoty obce však tvoří několik archeologických nálezů - u č.p. 135 nález nádobky hradištní kultury a dále nález střepů keramiky na levém břehu Knovízského potoka (na cestě mezi Kamenným Mostem a Neuměřicemi). Mezi nejhodnotnější architektonické stavby obce patří kaplička, boží muka a jednotlivé zachovalé objekty původních statků. Územní plán respektuje jak architektonicko – urbanistické hodnoty, tak i hodnoty přírodní a přiměřeně rozšiřuje urbanistický půdorys obce, aby nedocházelo k trvalému poškození existujících zmíněných přírodních a kulturních hodnot. Zástavba v prolukách a v severním sektoru obce, mezi silnicemi III/24019 a III/24028, zkompaktňuje a aronduje urbanistický půdorys sídla v přímé návaznosti na původní zástavbu, která prakticky vytváří historické jádro sídla.

Z demografického hlediska zajišťuje územní plán předpoklady pro další rozvoj obce. Pokud by se naplnily plochy vymezené územním plánem pro novou bytovou výstavbu a pokud by byly využity pro trvalé bydlení, mohl by počet obyvatel Neuměřic vzrůst ze současných cca 360 obyvatel až na cca 590 obyvatel. (Tento teoretický výpočet počtu obyvatel vychází i z očekávaného úbytku bytů ve výši 0,6 % ročně a dále z předpokladu, že velikost stavebních pozemků pro nové rodinné domy bude činit cca 1 000 až 1 400 m2).

Územní plán podporuje i zachování hospodářského potenciálu řešeného území. Ten  spočívá především v ochraně kvalitního zemědělského půdního fondu a všech výrobních objektů, které tvoří ekonomickou základnu Neuměřic.

c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Těžiště urbanistické koncepce dalšího rozvoje obce je navrženo do prostoru severně od Knovízského potoka. Zde na dvou větších a na jedné menší ploše (č.2, č.4 a č.10) o celkové rozloze cca 8 ha je možné realizovat až 58 individuálních jednopodlažních rodinných domů s obytným podkrovím. Realizace tohoto množství rodinných domů vyžaduje prověřit uvedené plochy komplexně v rámci územního řízení, s cílem navrhnout dopravní obsluhu území a velikost stavebních parcel (převážně) 1 200 m2. Zahradní zeleň na stavebních pozemcích by měla zaujímat až 70 % jejich rozlohy a aby pouze 30 % stavebních pozemků bylo využito pro zpevněné plochy. Tím bude zajištěna preference zeleně v sídle a bude tak určovat celkový architektonicko-urbanistický výtvarný výraz zastavitelných ploch.

Dalším důležitým předpokladem ochrany hodnotného obytného prostředí v obci bude doplnění zeleného pásu podél Knovízského potoka a výstavba rybníka v západní části sídla.

Tím, že navržené plochy bydlení navazují na zastavěné území a nenarušující okolní přírodní  prostředí a historické jádro sídla, jsou vytvořeny předpoklady pro obnovu a zachování  jeho původní architektonicko urbanistické struktury obce.

Územní plán navrhuje na území obce (západně od zastávky ČD), jednu novou plochu pro výrobu a skladování, která svým provozem nenaruší okolí (výška staveb je navíc omezena na 5m po hřeben střechy).

Celkem vymezuje územní plán na území obce Neuměřice 12 zastavitelných ploch. Z toho je 6 ploch bydlení venkovského charakteru, 1 plochu tvoří zahrady, 1 plocha je určena pro sport, 1 plocha pro rekreaci (neveřejná parková úprava) ,1 plocha pro výrobu a skladování, jedna plocha pro veřejné prostranství (specifická – plocha) a jedna plocha místní a účelové komunikace.

Dále je navrženo 5 ploch k plenění funkce lesa, 1 vodní plocha a 2 plochy veřejné zeleně:

| Označení plochy | Způsob využití ploch | Kapacita ploch | Poznámka (shrnutí výsledků projednávání) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Plocha bydlení venkovského charakteru | 40 RD |  |
| 3 | Plocha bydlení venkovského charakteru |  | Vyřazeno z návrhu ÚP |
| 4 | Plocha bydlení venkovského charakteru | 6 RD |  |
| 5 | Plocha bydlení venkovského charakteru |  | Vyřazeno z návrhu ÚP |
| 6 | Plocha bydlení venkovského charakteru |  | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 7 | Plocha bydlení venkovského charakteru | 2 RD |  |
| 8 | Plocha bydlení venkovského charakteru |  | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 10 | Plocha bydlení venkovského charakteru | 12 RD |  |
| 11 | Plocha bydlení venkovského charakteru |  | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 19 | Plocha bydlení venkovského charakteru | 2 RD |  |
| 20 | Plocha bydlení venkovského charakteru |  | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 23 | Plocha bydlení venkovského charakteru |  | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 24 | Plocha bydlení venkovského charakteru |  | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 30 | Plocha bydlení venkovského charakteru | 2 RD |  |
| 31 | Plocha bydlení venkovského charakteru |  | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 32 | Plocha bydlení venkovského charakteru |  | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 33 | Plocha bydlení venkovského charakteru |  | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 1 | Veřejná zeleň |  | Vyřazeno z návrhu ÚP |
| 9, 17 | Veřejná zeleň | 0,30 ha |  |
| 12 | Vodní toky a plochy | 1,46 ha |  |
| 13 | Rodinná rekreace (plocha rekreace) | 0,68 ha |  |
| 14 | Plochy pro sport | 0,74 ha |  |
| 18 | Zahrady a sady v zastavěném území | 0,17 ha |  |
| 22, 25, 29 | Plochy smíšené obytné |  | Vyřazeno z návrhu ÚP |
| 21 | Plocha výroby a skladování | 0,13 ha |  |
| 15,16,26,27,28 | Lesy | 1,25 ha |  |
| 34 | Plocha specifická | 0,22 ha |  |
| MK1 | Místní a účelové komunikace | 0,11 ha | Zařazeno do návrhu ÚP |

Výstavba na uvedených plochách by měla nejen scelit urbanistický půdorys sídla ale i  vytvořit téměř konečný rozsah zastavitelných ploch, které by neměly být v budoucnu neodůvodněně rozšiřovány změnami územního plánu.

Prostorové uspořádání zastavitelných ploch budou tvořit jednopodlažní individuální rodinné domy s obytným podkrovím přizpůsobené svým výtvarným řešením klasické venkovské zástavbě.

d) Koncepce veřejné infrastruktury, 
 včetně podmínek pro její umísťování

1. Doprava

Silnice

Územní plán nenavrhuje na území obce žádné nové silnice ani výrazné směrové nebo šířkové úpravy stávajících silnic III/24019 a III/24028.

Místní komunikace

Dopravní řešení ploch 2, 4 a 10  bude podrobněji řešeno v rámci územního řízení. Zbývající plochy bydlení budou dopravně obslouženy ze stávajících komunikací.

Místní komunikace budou v rámci navazující dokumentace (územní a stavební) navrženy tak, aby bylo možné uložit potřebné sítě technické infrastruktury mimo vozovku.

Územní plán navrhuje jednu místní komunikaci a to na severním okraji plochy bydlení venkovského charakteru č.10. Tato místní komunikace by měla zpřístupnit lokalitu č.10 ze severu a nezatížit dopravu v centru obce.

Železnice

Katastrálním územím Neuměřic probíhá jednokolejná neelektrifikovaná železniční trať č.110 (Most-Kralupy nad Vltavou), která je v souladu s §3 zákona č. 266/1994 Sb.,                 a v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 20.11.1995 zařazena do kategorie dráhy celostátní.  Z hlediska územního plánu je trať ve stabilizované poloze. Jako nevhodné a nedostatečné se jeví zabezpečení křížení železniční trati s místní komunikací. Je proto navrženo zabezpečit křížení pomocí výstražného světelného a zvukového znamení, event, závorami.

Veřejná doprava

Územní plán nenavrhuje v organizaci veřejné autobusové dopravy žádné zásadní změny. Pouze navrhuje přestavbu zastávky (včetně vybudování zálivu), bez nároků na plochy, které by bylo možno vyjádřit v měřítku 1:5 000.

Komunikace pro pěší a cyklisty

Územní plán navrhuje v zastavitelných plochách chodníky pro pěší alespoň po jedné straně ulice.

Územní plán nenavrhuje žádnou cyklostezku.

Plochy pro dopravu v klidu

Územní plán nenavrhuje žádné nové centrální parkovací plochy. V rámci regulativů využití ploch určuje v nových plochách výstavbu parkovacích míst na každé stavební parcele nového rodinného domu.

2. Občanské vybavení

V rámci ploch občanského vybavení je navrhována jedna plocha pro sport, (v návaznosti na stávající fotbalové hřiště, která bude sloužit pro aktivní trávení volného času.

Územní plán také připouští budovat zařízení související občanské vybavenosti v plochách bydlení a v plochách smíšených obytných.

3. Technické vybavení

# Odtokové poměry, vodní toky a nádrže

Územní plán vymezuje plochu pro novou vodní nádrž s krajinářskou a vodohospodářskou funkcí na Knovízském potoce západně od sídla. Vodní plocha bude sloužit k zachycování přívalových vod. Správcem Knovízského potoka je Povodí Vltavy, s.p., (závod Dolní Vltava). Na tomto vodním toku bylo vyhlášeno záplavové území včetně AZZÚ,  vydané pod č.j. 115365/2008/OŽP-Bab ze dne 21.10.2008.

Celé řešené území se nachází ve „zranitelné oblasti“ s vyšším obsahem dusičnanů ve spodních a povrchových vodách. Rybné vody jsou zde kaprovité.

Srážkové vody je nutné (z důvodu zpomalení odtoku z území) likvidovat v maximální možné míře přímo na pozemcích. V případě větších ploch je nutné vhodným způsobem řešit retenci.

Územní plán navrhuje úpravu a zkapacitnění toku Knovízského potoka, spočívající ve zpevnění a vyčištění koryta toku. Toto opatření by mělo (na základě hydrologických výpočtů Českého hydrometeorologického ústavu), uchránit plochy podél Knovízského potoka před povodněmi.

Podél vodního toku ponechává územní plán volný, nezastavitelný manipulační pruh o šířce 8 m pro umožnění přístupu správci toku.

Zásobování pitnou vodou

V obci je vybudován vodovod.

Obec je zásobována pitnou vodou prostřednictvím vodovodního přivaděče „Slanovod“ - ze šachty Š33. Přivaděč je veden podél silnice III/24028 v délce 3,4 km. Kapacita vodovodu je pro další rozvoj obce dostatečná.

Odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována kanalizace, která je napojena na kanalizaci obce Olovnice. Odpadní vody jsou zde likvidovány v čistírně odpadních vod pro 1300 EO.

Před vydáním stavebního povolení, či územního rozhodnutí, je nutné prověřit kapacitu ČOV s ohledem na rozvoj výstavby v okolních sídlech, která jsou na tuto ČOV také napojena.

Elektrická energie

Územní plán nenavrhuje výstavbu nových trafostanic. V rámci jednotlivých návrhových ploch je přípustné budovat vedení el. energie a trafostanice dle aktuálních potřeb v území.

Plyn

Plyn je v obci zaveden z regulační stanice ve Zvoleněvsi. Proto navrhuje územní plán plynofikaci pouze v nových plochách bydlení a v plochách smíšených obytných.

Spoje

Územní plán nenavrhuje žádné nové trasy ani rozšíření MTS. V rámci jednotlivých  zastavitelných ploch je přípustné budovat nezbytnou technickou infrastrukturu (viz regulativy).

4. Odpadové hospodářství

Územní plán nenavrhuje žádné změny v koncepci likvidace odpadů.

e) Koncepce uspořádání krajiny

1. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití

Územní plán navrhuje v rámci koncepce uspořádání krajiny úpravu a zkapacitnění vodního toku Knovízského potoka a vybudování vodní nádrže na ploše č. 12 o rozloze 1,4 ha.

V rámci tvorby krajinného prostředí je územní plán zaměřen především na vymezení Územního systému ekologické stability a v rámci uspořádání krajiny navrhuje celkem 5 ploch k zalesnění (plochy č. 15, 16, 26, 27, 28).

Podél polních cest a silnic v řešeném území je navržena krajinná zeleň. ÚP upozorňuje

na výskyt Kruštíku polabského, který je silně ohroženým druhem (C2). Stejná ochrana je mu zajištěna i ze zákona. Jeho výskyt byl zaznamenán na hranici katastru obce Kamenný most a Neuměřice podél jižního okraje komunikace III/24019.

2. Územní systém ekologické stability

Na katastrálním území obce Neuměřice byla v rámci lokálního Územního systému ekologické stability vymezena soustava pěti lokálních biocenter a šesti lokálních biokoridorů. Regionální a nadregionální prvky ÚSES se v řešeném území nenacházejí. V místech, kde jsou prvky ÚSES v ochranném pásmu vedení vysokého napětí elektrické energie, budou tyto prvky řešeny pouze prostřednictvím zatravněných ploch.

Prvky Územního systému ekologické stability:

| prvek ÚSES | číslo | stav | návrh opatření |
| --- | --- | --- | --- |
| LBC | 228 | funkční | údržba biocentra, výsadba vhodné stromové a keřové zeleně (preferovat původní dřeviny) - lípa srdčitá, jasan ztepilý, ořešák královský, javor mléč, dub letní, líska obecná apod. |
| LBC | 229 | nefunkční | výsadba vhodné stromové a keřové zeleně (preferovat původní dřeviny) - lípa srdčitá, jasan ztepilý, ořešák královský, javor mléč, dub letní, líska obecná apod. |
| LBC | 232 | nefunkční | výsadba vhodné stromové a keřové zeleně (preferovat původní dřeviny) - lípa srdčitá, jasan ztepilý, ořešák královský, javor mléč, dub letní, líska obecná apod. |
| LBC | 235 | funkční | výsadba vhodné vlhkomilné stromové a keřové zeleně (preferovat původní dřeviny) - topol, vrba, olše apod. |
| LBC | 277 | funkční | údržba biocentra, výsadba vhodné stromové a keřové zeleně (preferovat původní dřeviny) - lípa srdčitá, jasan ztepilý, ořešák královský, javor mléč, dub letní, líska obecná apod. |
| LBK | 626 | funkční | údržba biocentra, výsadba vhodných lučních a keřových druhů formou remízků, doprovodné zeleně nebo mezí - trnka obecná, růže šípková, třešeň ptačí apod. |
| LBK | 630 | částečně funkční | údržba biocentra, výsadba vhodných lučních a keřových druhů formou remízků, doprovodné zeleně nebo mezí - trnka obecná, růže šípková, třešeň ptačí apod. |
| LBK | 631 | částečně funkční | údržba biocentra, výsadba vhodných lučních a keřových druhů formou remízků, doprovodné zeleně nebo mezí - trnka obecná, růže šípková, třešeň ptačí apod. |
| LBK | 632 | nefunkční | výsadba vhodných lučních a keřových druhů formou remízků, doprovodné zeleně nebo mezí - trnka obecná, růže šípková, třešeň ptačí apod. |
| LBK | 634 | nefunkční | výsadba vhodných lučních a keřových druhů formou remízků, doprovodné zeleně nebo mezí - trnka obecná, růže šípková, třešeň ptačí apod. |
| LBK | 636 | nefunkční | výsadba vhodných lučních a keřových druhů formou remízků, doprovodné zeleně nebo mezí - trnka obecná, růže šípková, třešeň ptačí apod. |
| VKP | 6 |  | zachování současného stavu |

3. Protierozní opatření

Územní plán nenavrhuje technická protierozní opatření. Vzhledem k charakteru řešeného území jsou dostačující agrotechnická opatření a obnova krajinné zeleně navržená v rámci pozemkových úprav.

4. Ochrana před povodněmi

Řešeným územím protéká v západo-východním směru Knovízský potok (protéká střední částí Neuměřic). Potok má stanoveno záplavové území, které zasahuje pouze do dvou  ploch navržených územním plánem ke změně využití území. Jedná se o plochy č. 13 a č.14 v západní části obce. Plocha č.14 je určena pro malé sportovní hřiště. Vzhledem k tomu, že zde bude pouze upravená plocha pro aktivní trávení volného času, bez pevných staveb, nehrozí případnou povodní škody na majetku. Pevné stavby jsou zde přípustné pouze mimo záplavové území. Plocha č.13 je určena pro rekreaci - kapitola 5 - Koncepce rekreace.

V aktivní zóně záplavového území nesmí být umísťovány žádné stavby, zřizováno oplocení, přístřešky apod. bránící odtoku povrchových vod a nesmí být prováděny žádné terénní úpravy zhoršující povrchový odtok. Rovněž v záplavovém území Q100 se nesmí umísťovat žádné stavby.

Jako ochranu před povodněmi navrhuje územní plán výstavbu vodní nádrže s protipovodňovou funkcí na Knovízském potoku (plocha č.12).

Pro plánovanou vodní plochu je nutné dořešit (v dalším stupni projektové dokumentace)  ochranu území před průchodem  případné průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní.

5. Koncepce rekreace

Územní plán vymezuje pouze jednu plochu č.13 pro rekreaci. Ta by měla být využita převážně jako neveřejná rekreační louka nebo jako neveřejná parková úprava. Případné pevné stavby jsou zde přípustné pouze mimo záplavové území.

6. Dobývání nerostů

Podle sdělení MŽP ČR nebyla ve správním území obce Neuměřice vyhodnocena žádná výhradní ložiska ani prognózní zdroje nerostů a nebyla zde proto stanovena chráněná ložisková území.

f) Stanovení podmínek pro využití ploch 
 s rozdílným způsobem využití

1.  Zastavěné území a zastavitelné plochy

| PLOCHY BYDLENÍ |
| --- |
| PLOCHY BYDLENÍ VENKOVSKÉHO CHARAKTERU |
| Hlavní využití | rodinné domy |
|  | místní komunikace, pěší cesty |
|  | parkování v rámci vlastního pozemku |
| Přípustné využití | veřejná prostranství a veřejná zeleň |
|  | parkoviště pro osobní automobily |
|  | dětská hřiště |
|  | služby a drobná občanská vybavenost |
|  | dopravní infrastruktura |
|  | technická infrastruktura |
| Nepřípustné využití | vstupy na parcely přímo ze silnic III/24019 a III/24028 |
|  | stavby v ochranném pásmu vedení elektrické energie VN 22 kV |
|  | stavby v manipulačním pásmu vodních toků |
|  | veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím |
|  | stavby, oplocení a přístřešky v aktivní zóně záplavového území |
|  | jakékoli stavby v záplavovém území Q100 |
| Podmínky prostorového uspořádání | maximální výška zástavby: jedno nadzemní podlaží + obytné podkroví |
|  | podíl zpevněných ploch max. 30 % |
|  | velikost stavebních pozemků min. 1 000 m2 – v ojedinělých a řádně zdůvodněných případech je povolena odchylka 25% z uvedených hodnot |
| PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH |
| Hlavní využití | bytové domy |
| Přípustné využití | veřejná prostranství a veřejná zeleň |
|  | místní komunikace |
|  | parkoviště pro osobní automobily |
|  | nezbytná technická infrastruktura |
| Podmíněně přípustné využití | občanská vybavenost |
| Nepřípustné využití | Veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím |
| PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ |
| PLOCHY VŠEOBECNĚ SMÍŠENÉ |  |
| Hlavní využití | rodinné domy |
|  | drobné podnikání |
|  | parkování v rámci vlastního pozemku |
| Přípustné využití | veřejná prostranství a veřejná zeleň |
|  | rodinná rekreace |
|  | občanská vybavenost (maloobchodní, stravovací a ubytovací služby) |
|  | chov drobného domácího zvířectva |
|  | dopravní infrastruktura |
|  | nezbytná technická infrastruktura |
| Podmíněně přípustné využití | drobné řemeslné podnikání, které nesnižují kvalitu životního prostředí, pohodu bydlení na vymezené ploše a jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména příslušné ploše |
| Nepřípustné využití | veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím |
| Podmínky prostorového uspořádání | maximální výška zástavby: jedno nadzemní podlaží + obytné podkroví |
|  | podíl zpevněných ploch max. 40 % |
|  | velikost stavebních pozemků min. 1 200 m2 |
| Plochy občanského vybavení |
| OBČANSKÁ VYBAVENOST |  |
| Hlavní využití | školská zařízení |
|  | zdravotnické a sociální služby |
|  | maloobchod a stravování |
|  | ubytování |
| Přípustné využití | administrativa |
|  | veřejná prostranství a parkoviště |
|  | stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely |
|  | stavby pro ochranu obyvatelstva |
|  | veřejná zeleň |
|  | sportovní plochy (tělocvičny, hřiště) |
|  | nezbytná technická a dopravní infrastruktura |
| Podmíněně přípustné využití | úpravy a modernizace stávajících objektů včetně komplexní rekonstrukce, za podmínky, že nedojde ke zvýšení objektu o více než jedno podlaží |
| Nepřípustné využití | veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím |
| Podmínky prostorového uspořádání | výška objektů max. 3 nadzemní podlaží |
| PLOCHY PRO SPORT |  |
| Hlavní využití | hřiště |
|  | veřejná zeleň |
|  | veřejná prostranství a parkoviště |
| Přípustné využití | dětská hřiště |
|  | komunikace |
|  | nezbytná technická infrastruktura |
| Podmíněně přípustné využití | plochy, které budou plnit doplňkovou službu ke sportovnímu využití |
| Nepřípustné využití | hřiště pro moderní sporty se sportovními aktivitami vykazujícími zvýšenou hlučnost (například skateboarding, „U rampa“ a další) |
|  | veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím |
|  | stavby, oplocení a přístřešky v aktivní zóně záplavového území |
|  | jakékoli stavby v záplavovém území Q100 |
| Podmínky prostorového uspořádání | oplocení do max. výše 2 m, |
| PLOCHY REKREACE |
| RODINNÁ REKREACE |  |
| Hlavní využití | rekreační louka |
|  | zahradní zeleň |
| Přípustné využití | parkoviště |
|  | oplocení |
|  | drobná stavba pro případ špatného počasí a uložení nářadí |
| Podmíněně přípustné využití | zařízení, které je slučitelné s rekreací |
|  | nezbytná technická infrastruktura |
| Nepřípustné využití | veškerá zařízení, která nejsou slučitelná s rekreačním využíváním pozemku |
|  | stavby, oplocení a přístřešky v aktivní zóně záplavového území |
|  | jakékoli stavby v záplavovém území Q100 |
| Podmínky prostorového uspořádání | oplocení do max. výše 2 m, |
| PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY |
| SILNICE III. TŘÍDY |  |
| Hlavní využití | doprava osobními a nákladními vozidly |
|  | doprava zemědělské techniky |
| Přípustné využití | mostky a propustky |
|  | parkoviště |
|  | podzemní vedení technické infrastruktury |
|  | veřejné osvětlení |
| Podmíněně přípustné využití | cyklistická doprava |
|  | pěší doprava, pokud v místě nejsou chodníky |
| Nepřípustné využití | jakékoli jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití |
| MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE |
| Hlavní využití | příjezdy k objektům |
|  | parkování |
| Přípustné využití | vozovky |
|  | chodníky |
|  | veřejné osvětlení |
|  | stojany na kola |
|  | mobiliář |
|  | odvodnění |
|  | podzemní vedení technické infrastruktury |
|  | bezbariérové přechody pro chodce |
| Nepřípustné využití | jakékoli jiné než hlavní a přípustné využití |
| ZASTÁVKA AUTOBUSU |  |
| Hlavní využití | autobusová zastávka |
| Přípustné využití | lavičky |
|  | přístřešek |
|  | tabule pro umístění jízdního řádu |
| Nepřípustné využití | jakékoli jiné než hlavní a přípustné využití |
| PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY |
| ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD |
| Hlavní využití | čerpací stanice odpadních vod |
| Přípustné využití | přístupové komunikace, |
|  | ochranná zeleň |
|  | nezbytná technická infrastruktura |
| Nepřípustné využití | jakékoli jiné než hlavní a přípustné využití |
| PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ |
| PLOCHY VÝROBY (OBJEKTY A PLOCHY) |
| Hlavní využití | skladové objekty |
|  | manipulační plochy |
|  | parkování |
|  | ochranná a izolační zeleň |
| Přípustné využití | byty pro zaměstnance |
|  | technická infrastruktura |
| Nepřípustné využití | jakékoliv jiné než hlavní a přípustné využití |
|  | stavby, oplocení a přístřešky v aktivní zóně záplavového území |
|  | jakékoli stavby v záplavovém území Q100 |
| Podmínky prostorového uspořádání | max. 60% zpevněných ploch (min. 40% ploch zeleně) |
|  | výška staveb max. po výškovou hladinu ostatních staveb v okolí |
| PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ |
| VEŘEJNÁ ZELEŇ |  |
| Přípustné využití | parkové úpravy ploch, mobiliář |
|  | nezbytná technická a dopravní infrastruktura |
| Podmíněně přípustné využití | dětská hřiště |
| Nepřípustné využití | jakékoli jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití |
| Podmínky prostorového uspořádání | rozmístění ploch s ohledem na průhledy na dominanty sídel a skladba dřevin odpovídající stanovištním podmínkám |
| SPECIFICKÁ PLOCHA |  |
| Přípustné využití | skladovací a manipulační plocha, parkovací stání, mobiliář |
|  | nezbytná technická a dopravní infrastruktura |
| Podmíněně přípustné využití | přístřešky např. pro posyp. materiál, kontejnery apod. |
|  | stavby, oplocení a přístřešky v aktivní zóně záplavového území |
|  | jakékoli stavby v záplavovém území Q100 |

Společným regulativem pro veškerou novou výstavbu je ochrana archeologických nalezišť. Území obce má charakter území s archeologickými nálezy. Většina prováděných zemních prací podléhá odbornému archeologickému dozoru nebo vyvolává potřebu záchranného archeologického výzkumu. Vzhledem k tomu je nutné získat před realizací výstavby souhlas Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

Společným regulativem je i protihluková ochrana obytných objektů, které musejí být mimo chranné pásmo silnic a železnic.

Vzhledem k výskytu poddolovaného území č.2033 Kamenný most - Zvoleněves je nutný při přípravě stavby na poddolovaném území expertní báňský posudek a postup podle ČSN 73 0039 "Navrhování na poddolovaném území".

2. Nezastavitelné plochy

| PLOCHY LESNÍ |
| --- |
| LESY |
| Přípustné využití | lesní a jiné pozemky, které jsou určeny k plnění funkcí lesa |
|  | využití ploch v souladu se zákonem na ochranu lesa v platném znění |
| Podmíněně přípustné využití | jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství |
|  | cyklostezky a pěší trasy |
|  | objekty drobné architektury |
|  | technická a dopravní infrastruktura |
| Nepřípustné využití | jakékoliv jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití |
| PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ |
| ORNÁ PŮDA, POLNÍ CESTY, ZAHRADY A SADY MIMO INTRAVILÁN |
| Přípustné využití | změna kultury |
| Podmíněně přípustné využití | revitalizační opatření |
|  | opatření ke zvýšení ekologické stability území |
|  | oplocení zahrad a sadů |
|  | zalesnění |
|  | zemědělské objekty do 10m2 zastavěné plochy a výšky 6 m po hřeben střechy |
|  | zemědělská zařízení a dopravní plochy nutné k jejich obhospodařování |
|  | technická a dopravní infrastruktura |
| Nepřípustné využití | jakékoliv jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití |
| Prostorové uspořádání | Oplocení zahrad a sadů do 1,5m výšky, drátěným, případně dřevěným plotem, bez podezdívky |
| ZAHRADY A SADY V INTRAVILÁNU |
| Přípustné využití | změna kultury |
|  | oplocení do výše 1,5m |
|  | technická a dopravní infrastruktura |
| Podmíněně přípustné využití | drobná zahradní architektura do 10m2 zastavěné plochy a výšky 5m po hřeben střechy |
| Prostorové uspořádání | nepřípustné oplocení formou jednolité vysoké kompaktní zdi přesahující 1m výšky |
| PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ |
| MIMOLESNÍ KRAJINNÁ ZELEŇ, PLOŠNÉ A LINIOVÉ PRVKY, ALEJE PODÉL SILNIC |
| Přípustné využití | extenzivní trávní porosty, dřeviny, skupinová, rozptýlená, soliterní, liniová zeleň a ostatní krajinotvorná zeleň |
| Podmíněně přípustné využití | cyklostezky a pěší trasy |
|  | objekty drobné architektury |
|  | technická a dopravní infrastruktura |
| Nepřípustné využití | jakékoliv jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití |
| PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ |
| VODNÍ TOKY A PLOCHY |
| Přípustné využití | vodní toky a plochy, rybníky a ostatní vodní nádrže, které plní funkce ekologicko - stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské, které jsou přírodní nebo uměle vybudované |
|  | protipovodňová opatření |
|  | revitalizace |
| Podmíněně přípustné využití | vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, výpusti, hráze, čepy, kaskády aj.) |
|  | činnosti související s údržbou, chovem ryb, případně vodní drůbeže, výjimečně přípustné jsou činnosti spojené s rekreací |
| Nepřípustné využití | stavby a činnosti jiných funkcí a činnosti negativně ovlivňující vodní režim v území |
| PLOCHY PŘÍRODNÍ |
| Viz. Kapitola e) textové zprávy ÚP |

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
 opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti 
 státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům 
 a stavbám vyvlastnit

1) Veřejně prospěšné stavby

Územní plán navrhuje tyto plochy a koridory s možností vyvlastnění (dle § 170 zákona č. 183/2006 Sb.):

Veřejně prospěšné stavby uvádí následující seznam se symboly odpovídajícími výkresu „Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace“.

vodovodní potrubí: V1, V3

kanalizační potrubí: K1, K3

plynovodní potrubí: P1, P3

místní komunikace: MK 1

| Označení VPS | Parcelní číslo |
| --- | --- |
| TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA |
| Vodovod |
| V1 | 730, 633/1, 635/1, |
| V3 | 416/7, |
| Kanalizace |
| K1 | 730, 633/1, 635/1 |
| K3 | 416/7, 711/6 |
| Plyn |
| P1 | 692, 634/2, 730, 633/1, 635/1 |
| P3 | 416/7 |
| DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA |
| Místní komunikace |
| MK 1 | 711/6, |

Pozn.: Uvedená parcelní čísla se vztahují i na podružné evidence (ZE) a budoucí nové parcely vzniklé z těchto pozemků dělením nebo slučováním a vzniklé na základě pozemkových úprav.

2) Veřejně prospěšná opatření

prvky Územního systému ekologické stability:

LBC 228, LBC 229, LBC 232, LBC 235, LBC 277,

LBK 626, LBK 630, LBK 631, LBK 632, LBK 634, LBK 636

| Označení VPO | Parcelní číslo |
| --- | --- |
| LBC 228 | 317/2, 317/6, 317/5, 317/4, 714, 390/1 |
| LBC 229 | 421/3, 424/1, 720/1, 483/1 |
| LBC 232 | 390/1, 711/6, 195/1 |
| LBC 235 | 739/2, 736/1, 543, 553/1, 225, 546, 547 |
| LBC 277 | 649, 620 |
| LBK 626 | 317/2, 317/3, 317/1, 286/1 |
| LBC 630 | 424/1, 421/3, 716/1, 390/1 |
| LBK 631 | 317/5, 317/6, 317/4, 317/7, 711/3, 195/1, 714, 390/1, 711/5, 195/1 |
| LBK 632 | 483/1 |
| LBK 634 | 195/1, 706, 161/1 |
| LBK 636 | 543, 553/1, 730, 633/1, 623, 732, 649 |

Pozn.: Uvedená parcelní čísla se vztahují i na podružné evidence (ZE) a budoucí nové parcely vzniklé z těchto pozemků dělením nebo slučováním a vzniklé na základě pozemkových úprav.

3) Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu

3.1. CIVILNÍ OCHRANA

Ochrana před povodněmi, vymezení záplavových, ohrožených a ochranných oblastí

Řešeným územím protéka v západo-východním směru Knovízský potok, který odvodňuje celé sídlo. Tento vodní tok má vymezeno záplavové území. Na ochranu před povodněmi vymezuje územní plán na Knovízském potoce před sídlem (západně od hřiště) plochu pro vodní nádrž.

Na plochách umístěných v aktivní zóně záplavového území a v záplavovém území Q100 nebudou umisťovány žádné stavby, oplocení, přístřešky a pod. bránící odtoku povrchových vod.

Varování a vyrozumění obyvatelstva

Pro vyrozumění obyvatelstva bude zabezpečena kvalitní a dostatečná slyšitelnost místního rozhlasu v celém zastavěném území i na zastavitelných plochách obce.

Ukrytí a ubytování evakuovaných osob

Pro účely shromažďování a provizorního ubytování evakuovaného obyvatelstva lze využít budovy obecního úřadu.

Evakuace obyvatelstva

V případě ohrožení území obce je pro zabezpečení evakuace obyvatelstva a jeho ubytování určen prostor před obecním úřadem a hostincem.

Hromadná stravovací zařízení a vývařovny

Na území obce se nenacházejí hromadná stravovací zařízení patřičné kapacity. V případě potřeby lze situaci řešit dovozem ze stravovacích zařízení v okolních obcích a městech, zejména z Velvar.

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Uskladnění nezbytného množství materiálu civilní ochrany bude zajištěno v objektech ve vlastnictví obce, případně orgánů státní správy. Jako nejvhodnější se jeví vyčlenit prostory obecního úřadu, který je zároveň nejvýznamnějším shromaždištěm.

Zdravotnické zabezpečení obyvatelstva

Pro zabezpečení obyvatelstva je k dispozici nemocnice ve Slaném. Na území obce se nenachází žádné lůžkové zdravotnické zařízení.

Zdroje nebezpečných látek v území

Zdroje nebezpečných látek se v řešeném území nenacházejí.

Možnosti vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo hranice zástavby

Pro uskladnění nebezpečných látek bude vyčleněna jedna místnost v budově obecního úřadu. Pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelné plochy obce bude využit prostor na severním okraji obce při silnici III/24028.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den na obyvatele cisternami z Velvar. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z navržené vodní nádrže . Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Nouzové zásobování obyvatelstva elektrickou energií

Na území obce se nenachází žádný nezávislý zdroj elektrické energie. Nouzové zásobování je možné pouze pomocí mobilních energocentrál.

Plochy využitelné k záchranným likvidačním a obnovovacím pracím 
a přežití obyvatelstva

Pro záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události navrhuje územní plán využití prostoru na severním okraji obce při silnici III/24028.

Plochy pro řešení bezodkladných pohřebních služeb

Pohřební služby lze realizovat na hřbitově ve Zvoleněvsi.

Plochy pro likvidaci uhynulých zvířat

V případě havarijního stavu řídí likvidaci okresní nákazová komise podle pohotovostního plánu. Zahraboviště jsou vybrána podle konkrétní situace a hydrologicky posouzena.

3.2. POŽÁRNÍ OCHRANA

Objekty požární ochrany

Z hlediska požární ochrany bude třeba zabezpečit výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

Zdroje vody k hašení požárů

Zdrojem vody k hašení požárů v Neuměřicích bude obecní vodovod. Voda bude v jednotlivých ulicích rozvedena do hydrantů.

Plánovaná vodní plocha bude sloužit jako další možný zdroj požární vody.

4) Plochy pro asanaci

Na území obce nenavrhuje územní plán žádné asanační úpravy.

h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb 
 a veřejně prospěšných opatření, 
 pro které lze uplatnit předkupní právo

Územní plán navrhuje tyto plochy a koridory s možností uplatnění předkupního práva (dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.):

1) Veřejně prospěšné stavby

Územní plán navrhuje tyto plochy a koridory s možností vyvlastnění (dle § 170 zákona č. 183/2006 Sb.):

Veřejně prospěšné stavby uvádí následující seznam s čísly odpovídajícími výkresu „Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace“.

vodovodní potrubí: V1, V3

kanalizační potrubí: K1, K3

plynovodní potrubí: P1, P3

místní komunikace: MK 1

2) Veřejně prospěšná opatření

prvky ÚSES: LBC 228, LBC 229, LBC 232, LBC 235, LBC 277

LBK 626, LBK 630, LBK 631, LBK 632, LBK 634, LBK 636

j) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Textová část územního plánu obsahuje 21 listů, textová část odůvodnění obsahuje 26 listů.

Grafická část územního plánu sestává celkem z 10 výkresů.