NEUMĚŘICE

# ODŮVODNĚNÍ územníHO plánU

pořizovatel: Městský úřad Slaný

PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6

Šumberova 8

| Záznam o účinnosti: |
| --- |
| Správní orgán, který územní plán vydal: | Zastupitelstvo obce Neuměřice |
| Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti územního plánu: |  |
| Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele: otisk úředního razítka: |  |

# Název územně plánovací dokumentace - ÚPD:  Neuměřice 
územní plán

Řešené území: Administrativní území obce Neuměřice zahrnující katastrální území Neuměřice

# Pořizovatel: Městský úřad Slaný

# Projektant: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6, Šumberova 8

projektant:  Ing. Stanislav Zeman

autorizovaný urbanista

číslo autorizace: ČKA 02 220

### Živnostenský rejstřík č.ŽO/011801/92 Zák

###### IČO: 14 938 634

###### DIČ: 006-380519/032

Zpracovatelé jednotlivých částí textové a grafické dokumentace:

Ing. Stanislav Zeman		  				- odpovědný projektant

Ing. Miroslav Fiala		  						- hlavní projektant, urbanistické řešení

Ing. Jan Dřevíkovský			 			- územní systém ekologické stability

Ing. Antonín Janovský			        - dopravní řešení

Ing. Ivo Zajíc      				            	- technická vybavenost

Ing. Miroslav Fiala					   		- digitální zpracování

Obsah:

| ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU | 5 |
| --- | --- |
| a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem | 5 |
| - Širší územní vztahy | 5 |
| - Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem | 5 |
| - Soulad s Politikou územního rozvoje ČR | 5 |
| b) Údaje o splnění Zadání územního plánu | 8 |
| c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území | 8 |
| - Důsledky navrženého řešení | 8 |
| - Limity využití území | 11 |
| - Doprava | 12 |
| - Občanské vybavení | 14 |
| - Technická infrastruktura | 14 |
| - Odpadové hospodářství | 18 |
| - Územní systém ekologické stability | 19 |
| d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popř. zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno | 20 |
| e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa | 20 |
| - Ochrana půdního fondu | 20 |
| - Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa | 26 |

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
 vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací 
 vydanou krajem

- Širší územní vztahy

Koordinace využívání území vychází ze širších územních vztahů, které jsou dané polohou Neuměřic při silnicích III. třídy č.24019 a č.24028, cca 13 km východně od města Slaný, (centra stejnojmenného správního obvodu obce s rozšířenou působností, v jehož východní části obec leží). Rozloha řešeného území činí 565,43 ha a žije zde více než 360 obyvatel v cca 174 obytných objektech. Neuměřice neplní v rámci struktury osídlení Slánska žádné významnější funkce. Veškerá zařízení základní i vyšší občanské vybavenosti jsou ve Slaném, popř. ve Velvarech. V obci dominují plochy bydlení v individuálních rodinných domech.

Výhodná dopravní poloha obce jen (4 km jižně od silnice I/16), umožňuje místním obyvatelům dobré spojení s městy Slaný a Velvary, s hlavním městem Prahou a s celým regionem středních a severních Čech. Díky poloze ve velice hodnotném krajinném přírodním prostředí v údolí Knovízského potoka poskytuje obec kromě kvalitního bydlení i rekreační vyžití v rámci výstavby obytných objektů pro tzv. druhé bydlení. Obec je vhodná i pro drobné podnikání.

Do katastrálního území Neuměřice nezasahuje žádná z nadřazených sítí technické infrastruktury regionálního významu. Rovněž není řešené území součástí nadregionálního ani regionálního Územního systému ekologické stability. V rámci dlouhodobých záměrů je v řešeném území sledována územní rezerva pro případnou výstavbu vysokorychlostní tratě Praha-Berlín.

- Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Územní plán je vytvořen v souladu s územně plánovací dokumentací okolních obcí a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Řešené území je předmětem řešení územního plánu velkého územního celku Pražský region.

- Soulad s Politikou územního rozvoje ČR

## Územní plán Neuměřic prověří a zapracuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažené v Politice územního rozvoje (PÚR) České republiky a to zejména kpt. 2.2 bod 14, 15, 16, 19, 20, 25 a 26:

ad bod 14: „Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky.“

V rámci aplikace těchto zásad PUR respektuje územní plán využívání současných i zastavitelných ploch, tak aby byly v souladu s požadavky komplexní ochrany a územně technického rozvoje území. Přitom územní plán plně respektuje současnou architektonicko urbanistickou strukturu sídla, zejména jeho typické jádrové území s klasickým venkovským charakterem.

ad bod 15:   „Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.“

V rámci aplikace těchto zásad PUR navrhuje územní plán výhradně zastavitelné plochy tak, aby nedošlo k vytváření samostatných odloučených nových ploch  bydlení. Návrhy navazují na současně zastavěné území a scelují půdorys sídla. Tím dochází k přirozené prevenci před segregací obyvatel v odloučených lokalitách.

ad bod 16: „Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území.“

Při uplatňování uvedených zásad územní plán navrhuje plochy, které jsou lokalizovány na místech, splňujících veškeré podmínky pro komplexní řešení především dopravní a technické infrastruktury. Výstavba individuálních objektů, které by byly určeny pro uspokojování jednostranných hledisek investorů bez respektování komplexnosti urbanistického řešení, není v územním plánu navrhována.

ad bod 19: „Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace“.

Územní plán nenavrhuje žádné nové plochy zemědělské a průmyslové výroby. Současný zemědělský a průmyslový potenciál je pro obec dostačující. V obci je také mnoho objektů, které jsou v současné době nevyužívané. Právě tyto budovy jsou navrženy k modernizaci pro eventuelní zemědělskou či drobnou  průmyslovou výrobu. Využití těchto objektů je v souladu se způsobem jejich původního užívání.

ad bod 20: „Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.“

Územní plán navrhuje rozvojové plochy, které neovlivní negativně charakter krajiny, která se na území obce mimořádně cenná (s ohledem na „otevřený“ prostor je i citlivá na jakékoliv zásahy).

ad bod 25: „Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní."

V rámci aplikace těchto zásad PUR navrhuje územní plán plochy tak, aby bylo území a obyvatelstvo chráněno před potencionálními riziky a přírodními katastrofami. Územní plán navrhuje západně od obce vodní nádrž pro ochranu obce před záplavami.

ad bod 26: „Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.

V rámci aplikace těchto zásad PUR navrhuje územní plán plochy tak, aby nebyly v záplavových územích umisťovány žádné stavby ani veřejná infrstruktura.

Dle Politiky územního rozvoje ČR zasahuje do katastrálního území obce koridor vysokorychlostní dopravy (Dresden –hranice SRN/ČR – Praha).

b) Údaje o splnění Zadání územního plánu

Zadání územního plánu Neuměřic jsou v předkládaném návrhu územního plánu splněny beze zbytku.

c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně 
 vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména 
 ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Důvodem přijatého řešení je posílení funkce bydlení především prostřednictvím individuálních jednopodlažních rodinných domů s obytným podkrovím. Nejrozsáhlejší plochy bydlení vymezuje územní plán v severní části obce na levém břehu Knovízského potoka. Zde nedojde v důsledku nové výstavby k narušení stávajícího historicky vytvořeného urbanistického půdorysu sídla.

Uvedené řešení zajistí přirozené rozdělení sídla na původní zastavěné a nově zastavitelné území, čímž bude zajištěn rozvoj území při zachování tradičního výrazu jeho původní zástavby.

Vzhledem ke skutečnosti, že řešené území nevyžadovalo variantní řešení, nebylo nutné v návrhu územního plánu provádět výběr variant.

- Důsledky navrženého řešení

Celkem vymezuje územní plán na území obce Neuměřice 11 zastavitelných ploch. Z tohoto počtu je 6 ploch bydlení venkovského charakteru, 1 plocha zahrady, 1 plocha pro sport, 1 plocha pro rekreaci (neveřejná parková úprava) ,1 plocha pro výrobu a skladování a jedna plocha veřejného prostranství - specifická - plocha.

Důsledky navrženého řešení jsou rozděleny na důsledky na architektonicko urbanistické uspořádání řešeného území, na důsledky na životní prostředí a důsledky na dopravní a technickou infrastrukturu.

Negativní důsledky na architektonicko urbanistické uspořádání obce budou relativně (ve srovnání s jinými sídly, kde jsou plochy navržené ke změně využití rozmístěny rozptýleně v různých částech sídla) minimální. Urbanistická koncepce předpokládá roztřídění rozhodujících ploch pro další rozvoj sídla především do jeho severního sektoru. Přitom ostatní plochy (převážně malého rozsahu) jsou navrženy v prolukách stávající zástavby. Také diverzifikace nových ploch je poměrně malá. Převažují plochy bydlení dle §4 Vyhlášky č. 501/2006 Sb.. Ostatní plochy určené pro sport ,rekreaci a výrobu a skladování jsou navrženy v minimálním rozsahu.

Negativní důsledky na životní prostředí by měly být v důsledku nové výstavby rovněž minimální. Krajinná zeleň není ani v jediném případě narušena a i zemědělský půdní fond nenarušuje souvislé plochy orné půdy uvnitř zcelených zemědělských ploch. Pro zvýšení ekologického potenciálu území je na západě navržena vodní plocha a v rámci sídla četná zeleň, včetně lesní půdy.

Negativní důsledky na dopravní a technickou infrastrukturu se rovněž nepředpokládají. Předpokládá se výstavba komunikací v rámci jednotlivých navrhovaných ploch. Výhodou je, že největší plocha bydlení je téměř souvisle obklopena silnicemi a místními komunikacemi.

Územní plán navrhuje jednu místní komunikaci a to na severním okraji plochy bydlení venkovského charakteru č.10. Tato místní komunikace by měla zpřístupnit uvedenou lokalitu ze severu. Důvodem je nástup na plochu shora, který nezatíží nárůstem dopravy centrum obce s nevyhovujícími komunikacemi.

Pokud se jedná o technickou infrastrukturu respektuje územní plán projektovou dokumentaci pro zásobování obce vodou a pro čištění odpadních vod v ČOV Olovnice. Elektrická energie a plyn zůstávají beze změny, pouze budou jejich sítě rozvedeny do nových zastavitelných ploch.

| Číslo plochy | Zdůvodnění využití plochy | Rozloha v ha | Poznámka (shrnutí výsledků projednávání) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | Vyřazeno z návrhu úp |
| 2 | zarovnání urbanistického půdorysu severního sektoru sídla půdy s nižší třídou ochrany snadné dopravní napojení na komunikaci a inženýrské sítě, zásobující lokalitu č.2 | 5,123 |  |
| 3 | - | - | Vyřazeno z návrhu úp |
| 4 | proluka mezi polní cestou a současnou zástavbou půdy s nižší třídou ochrany doplnění urbanistického půdorysu - snadné dopravní napojení ze severu lokality | 0,708 |  |
| 5 |  | - | Vyřazeno z návrhu úp |
| 6 |  | - | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 7 | půdy s nižší třídou ochrany proluka mezi současnou zástavbou a komunikací - snadné dopravní napojení na komunikaci a inž. sítě | 0,153 |  |
| 8 |  | - | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 9 | - odclonění lokality pro bydlení od hluku z komunikace III. třídy zvýšení retenční kapacity území - zvýšení ekologické stability krajiny | 0,129 |  |
| 10 | proluka mezi současnou zástavbou na východě a zahradami a sady na západě půdy s nižší třídou ochrany jižní expozice terénu - vhodné pro bydlení - snadné dopravní napojení na komunikaci a inž. sítě | 2,113 |  |
| 11 |  | - | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 12 | zvýšení retenční kapacity území zvýšení ekologické stability krajiny půdy s nižší třídou ochrany - protipožární využití - protipovodňové využití | 1,402 |  |
| 13 | doplnění zatravnění zvýšení retenční kapacity území zvýšení ekologické stability krajiny - snížení účinnosti vodní eroze ve svažitém území | 0,683 |  |
| 14 | - využití plochy v záplavovém území - zvýšení ekologické stability - zatravnění území - protierozní opatření | 0,745 |  |
| 15,16 | doplnění lesních pozemků změna neplodné půdy na lesní plochu zvýšení retenční kapacity území zvýšení ekologické stability krajiny - půdy s nižší třídou ochrany | 0,529 |  |
| 17 | - zvýšení kvality bydlení - zvýšení retenční kapacity území - snížení prašnosti v území | 0,170 |  |
| 18 | doplnění zázemí pro hospodaření na zahradách a přilehlých polích snadný přístup z polí - zvýšení kvality bydlení - zvýšení retenční kapacity území | 0,170 |  |
| 19 | proluka v současné zástavboě půdy s nižší třídou ochrany - možnost využití svažitého terénu k podsklepení rd | 0,351 |  |
| 20 |  | - | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 21 | - proluka v současné zástavbě - snadné dopravní napojení (komunikace) - možné využití železniční dopravy (zastávka ČD) | 0,133 |  |
| 22 |  | - | Vyřazeno z návrhu úp |
| 23 |  | - | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 24 |  | - | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 25 |  | - | Vyřazeno z návrhu úp |
| 26 | doplnění lesních pozemků změna neplodné půdy na lesní plochu zvýšení retenční kapacity území zvýšení ekologické stability krajiny - půdy s nižší třídou ochrany | 0,,615 |  |
| 27 | doplnění lesních pozemků změna neplodné půdy na lesní plochu zvýšení retenční kapacity území zvýšení ekologické stability krajiny - půdy s nižší třídou ochrany | 0,089 |  |
| 28 | doplnění lesních pozemků změna neplodné půdy na lesní plochu zvýšení retenční kapacity území zvýšení ekologické stability krajiny - půdy s nižší třídou ochrany | 0,026 |  |
| 29 |  |  | Vyřazeno z návrhu úp |
| 30 | proluka mezi současnou zástavbou jižní expozice terénu - vhodné pro bydlení - snadné dopravní napojení na komunikaci a inž. sítě | 0,313 |  |
| 31 |  | - | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 32 |  | - | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 33 |  | - | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 34 | - využití plochy v centru obce - snadná dopravní obslužnost - výhodná poloha pro dopravní dostupnost do všech částí obce | 0,216 ha |  |
| MK1 | - dopravní zpřístupnění lokalit B2, B3 a B4 - možnost uložení inženýrských sítí do komunikace | 0,114 ha | Zařazeno do návrhu úp |

- Limity využití území

Urbanistická koncepce územního plánu obce Neuměřice respektuje následující limity využití území:

1. ochranné pásmo silnic III/24019 a III/24028 (15 m),

2. ochranné pásmo elektrorozvodů VN 22 kV (10 m),

3. ochranné pásmo trafostanic (7 m),

4. ochranné pásmo telekomunikačních kabelů (1,5 m),

5. ochranné pásmo STL plynovodního potrubí (1 m),

6. ochranné pásmo vodovodního potrubí (1,5 m),

7. vzdálenost 50m od kraje lesa

8. manipulační plocha podél vodních toků (8 m),

9. poddolované území č.2033 Kamenný Most – Zvoleněves

10. ochranné pásmo železniční trati č.110 Most-Kralupy nad Vltavou (60m),

Na základě návrhu územního plánu vyplývají tyto nové tzv. „výstupní“ limity využití území:

1. ochranné pásmo vodovodního potrubí,

2. ochranné pásmo kanalizačního potrubí,

3. ochranné pásmo STL plynovodního potrubí,

4. prvky místního Územního systému ekologické stability (lokální biocentra a lokální biokoridory).

Vzhledem k výskytu poddolovaného území č.2033 Kamenný most - Zvoleněves se požaduje při realizaci stavby na poddolovaném území  vypracovat expertní báňský posudek a doporučuje se postup podle ČSN 73 0039 "Navrhování na poddolovaném území".

S ohledem na skutečnost, že řešené území se nachází v intenzivně zemědělsky využívané krajině s klasickým středočeským selským osídlením, navrhuje územní plán zásady prostorového uspořádání, které jsou pro území obce závazné. Obytné objekty budou pouze vyjímečně dvoupodlažní, převážně jednopodlažní s obytným podkrovím. Střechy by měly být sedlové. Zcela nevhodné je zastřešení ploché.

Společným limitem pro veškerou novou výstavbu je ochrana archeologických nalezišť, neboť území obce má charakter území s archeologickými nálezy. Jelikož většina prováděných zemních prací podléhá odbornému archeologickému dozoru nebo vyvolá potřebu záchranného archeologického výzkumu, bude nutné získat před realizací jakékoliv výstavby souhlas Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

Společným limitem je i protihluková ochrana obytných objektů, které musejí být mimo již zmíněné ochranné pásmo silnic a železnic.

x          x          x

Kromě limitů využití území navrhuje územní plán následující územně technické řešení dopravy, občanské vybavenosti a technické infrastruktury:

- Doprava

Silnice

Územní plán nenavrhuje na území obce žádné nové silnice ani zásadní směrové nebo šířkové úpravy stávajících silnic III/24019 a III/24028.

Místní komunikace

Dopravní napojení vnitřní uspořádání komunikací ploch 2, 4, 10  bude řešeno v rámci   územního řízení. Zbývající plochy budou dopravně obslouženy ze stávajících komunikací.

Místní komunikace budou navrženy tak, aby bylo možné uložit potřebné sítě technické infrastruktury mimo vozovku.

Územní plán navrhuje jednu místní komunikaci a to na severním okraji plochy bydlení venkovského charakteru č.10. Tato místní komunikace by měla zpřístupnit uvedenou lokalitu ze severu. Důvodem je nástup na plochu od severu, který nezatíží nárůstem dopravy centrum obce s nevyhovujícími komunikacemi.

Železnice

Katastrálním územím Neuměřic v současné době probíhá jednokolejná neelektrifikovaná železniční trať č.110 (Most-Kralupy nad Vltavou), která je v souladu s §3 zákona č. 266/1994 Sb. a v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 20.11.1995 zařazena do kategorie dráhy celostátní. Trať je v současné době ve stabilizované poloze. Jako nevhodné a nedostatečné se jeví zabezpečení křížení železniční trati s místní komunikací. Je proto doporučeno lepší zabezpečení, aby nedocházelo ke kolizím, a to jak s chodci, tak i s automobily. Tzn. Křížení zabezpečit pomocí výstražného světelného a zvukového znamení, event, závorami.

Veřejná doprava

Návrh územního plánu na vybudování zálivů autobusové zastávky je odůvodněn skutečností, že prostorové poměry silnic a místních komunikací do historického centra obce jsou nevyhovující.

Komunikace pro pěší a cyklisty

Územní plán navrhuje v zastavitelných plochách chodníky pro pěší alespoň po jedné straně ulice.

Plochy pro dopravu v klidu

Územní plán nenavrhuje v zastavěném území nová parkoviště.

V obytné zástavbě jsou téměř všechny vozy odstavovány a garážovány na pozemcích vlastníků rodinných domů.

Ostatní doprava

Na území obce se v současné době nenachází žádné letiště ani plocha vhodná pro jeho realizaci.

Rovněž jiná doprava (vodní a pod.) se na území obce nevyskytuje.

- Občanské vybavení

V rámci ploch občanského vybavení je navrhována plocha pro sport, v návaznosti na stávající fotbalové hřiště a bude sloužit pouze pro volné aktivní trávení volného času.

Územní plán dále připouští budovat zařízení související občanské vybavenosti plochách bydlení a plochách smíšených obytných.

Základní školní výuka není v obci zajištěna. Děti dojíždějí do Zvoleněvsi a do Kralup nad Vltavou. Předškolní výchova není v obci zabezpečena. Zdravotnické služby jsou poskytovány ve Zvoleněvsi, Velvarech a v nemocnici ve Slaném a v Kladně. V obci se nachází jedna restaurace a to u nádraží. Plochy pro sport především pro fotbal jsou v obci vyhovující, i jejich umístění je vhodné.

- Technická infrastruktura

# Odtokové poměry, vodní toky a nádrže

Hydrologicky náleží k.ú. Neuměřice do povodí Vltavy. Hydrologickou osou řešeného území obce je Knovízský potok.  Řešené území je odvodňováno ve směru západ - východ převážně Knovízským potokem, v severní části pak oba vodní toky spadají do povodí Vltavy a Labe. Vyskytuje se zde i odvodnění zemědělské půdy drenáží a to v severní části řešeného území. Součástí jsou i otevřené meliorační příkopy.

Vodohospodářský potenciál je průměrný. Jakost vody: potok velmi znečištěn, především díky plošnému znečištění intenzivní zemědělskou výrobou a absencí kanalizační sítě jednotlivých obcí ležících na toku Knovízského potoka.

. Na tomto vodním toku bylo vyhlášeno záplavové území včetně AZZÚ vydané pod č.j. 115365/2008/OŽP-Bab ze dne 21.10.2008.

Celé řešené území se nachází ve zranitelné oblasti s vyšším obsahem dusičnanů ve spodních a povrchových vodách. Rybné vody jsou zde kaprovité

Srážkové vody je z důvodu zpomalení odtoku z území v maximální možné míře likvidovat přímo na pozemcích. V případě větších ploch je třeba vhodným způsobem řešit retenci.

Terén navržené lokality č.14 nesmí být uměle zvyšován nebo upravován tak, aby došlo k ovlivnění vodního režimu a dále nesmí dojít ke stavbě překážek bránících záplavě nebo odtoku vody.

Zásobování pitnou vodou

Obec je zásobována pitnou vodou prostřednictvím vodovodního přivaděče „Slanovod“ - ze šachty Š33. Přivaděč je veden podél silnice III/24028 v délce 3366m. Kapacita vodovodu je i pro další rozvoj obce dostatečná.

Nové vodovodní řady, které budou zásobovat navržené plochy, jsou vedeny většinou po veřejných a částečně soukromých pozemcích.

Výpočet potřeby vody:

Počet obyvatel			 					362

Spec. spotřeba								105 l/os/den

Průměrný denní přítok

Q24=													38,010 m3/den					=0,4399 l/s

Maximální denní přítok

Qm=	Q24*km (km=1,5)	  	   57,015 m3/den					=0,6598 l/s

Maximální hodinový přítok

Qh= Qm*kh (kh=4,4)				2,90 l/s									=10,45 m3/hod

Výhledový počet obyvatel

Počet obyvatel			 					586

Spec. spotřeba								105 l/os/den

Průměrný denní přítok

Q24=													61,53 m3/den					=0,71 l/s

Maximální denní přítok

Qm=	Q24*km (km=1,5)		92,29 m3/den					=1,07 l/s

Maximální hodinový přítok

Qh= Qm*kh (kh=4,4)				4,71 l/s									=16,921 m3/hod

Odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována kanalizace, která je napojena na kanalizaci obce Olovnice. Odpadní vody jsou zde likvidovány na čistírně odpadních vod pro 1300 EO.

Před vydáním stavebního povolení či územního rozhodnutí je nutné prověřit kapacitu ČOV s ohledem na rozvoj výstavby v okolních sídlech, která jsou na tuto ČOV také napojena.

Nové kanalizační řady, které obslouží jednotlivé navržené plochy jsou většinou vedeny po veřejných a částečně po soukromých pozemcích.

Výpočet množství odpadních vod

Množství splaškových vod je dáno spotřebou vody, která je vypočtena výše. Výpočet je proveden dle ČSN 73 6701 Stokové sítě a kanalizační přípojky.

Průměrný odtok splaškových odpadních vod Qs = Qp x 0,9:

NÁVRH: 0,71 x 0,9 = 0,64 l/s

Tato hodnota je ovšem pouze statistická, neboť převládá odtok nerovnoměrný v průběhu 24 hod. Nerovnoměrnost odtoku splaškových vod se vyjadřuje součiniteli hodinové nerovnoměrnosti odtoku v závislosti na počtu připojených obyvatel na danou kanalizační síť. Příslušným součinitelem kh se vyjadřují maximální odtoky jako násobek průměrné odtokové hodnoty Qs a koeficientu kh :

Qsmax.= Qs x kh

Návrhovému počtu obyvatel Neuměřic (586 obyvatel) odpovídá hodnota kh 2,6. Jelikož však obsahuje součinitel 100% rezervu (tj. plnění stok pouze 50 %), vychází maximální odtok splaškových odpadních vod z Neuměřic takto:

NÁVRH : 1,3 x QS  = 1,3 x 0,64 = 0,83 l/s

Obdobně byl stanoven i minimální průtok (jeho stanovení ověřuje průtokové charakteristiky v potrubí a následná opatření zabraňují usazování nečistot v potrubí) jako průměrný noční průtok: Qsmin. = Qs x 0,67:

NÁVRH = 0,64 x 0,67 = 0,43 l/s

Elektrická energie

Jižně od Neuměřic je trasováno páteřní dvojité vedení 22 kV Velvary – Slaný (příhradové stožáry, vodiče 95 Alfe). Z tohoto vedení 	jsou do obce vyvedeny dvě odbočky jednoduchých linek:

- západní, trasovaná mezi Kamenným Mostem a Neuměřicemi, která se větví na odbočky

. do TS 6 v jižní části obce

. do TS 1 při západním okraji obce

. do Kamenného Mostu

. do TS 2 (býv. vodojem), tato TS je již odpojena

. do TS 3 severně od obce (TS není připojena do distrib. sítě)

. do TS 4 na SV okraji obce

- východní, ukončená v TS 5.

Tyto TS jsou stožárové s transformátory výkonů 160 – 250 kVA. Potřeba obce je kryta z TS 1,4,5 a 6 o celkovém Pi cca 700 kVA a při 70 %-ním využití tf o využitelném výkonu cca 450 kW. Napájecí síť obce je tedy kapacitní, slabším článkem je venkovní rozvod 1 kV s omezenou přenosovou schopností.

Spotřeba elektr. energie ve výhledu bude pro cca 238 RD t.j. cca 238 b.j. a vybavenost.

Potřeba výkonu:

- obytná zástavba: při komplexní gazifikaci obce je uvažována soudobá prům. hodnota odpovídající stupni el. B1 t.j. cca 2 kW/RD, potom P = 238 . 2 = 476 kW.

- vybavenost: její špičkový odběr je odhadnut na 100 kW, špička nastane v dopoledních hodinách. Soudobý max. odběr převažující obytné zástavby je odhadnut na 50 kW

- celkový max. odběr obce by tedy neměl překročit 526 kW.

Stávající rozmístění TS vyhovuje i pro rozvoj obce s tím, že lokální potřeba zvýšení odběrů bude řešena výměnou některých transformátorů za větší výkony. Stávající přípojná venkovní vedení 22 kV zůstanou zachována.

Výpočet nárůstu spotřeby elektrické energie

V budoucnu se předpokládá následující nárůst spotřeby elektrické energie:

Návrh celkem ...........156 kW

Výpočet vychází z následujících předpokladů:

a)	stupeň elektrizace "A" (ČSN 332130) - základní stupeň se počítá pro 80 % z celkového počtu nových rodinných domů, tj. v případě Neuměřic pro celkový počet 52 rodinných domů

a1)	stupeň elektrizace "B" (tj. základní stupeň + elektrické vaření + ohřev teplé vody + elektrické topení) - počítá se pro 20 % z celkového počtu nových rodinných domů, tj. v případě Neuměřic pro 13 rodinných domů

a) = Pb1 = 5,5 x nb x 0,3 = 5,5 x 52 x 0,3 = 85,8 kW

a1) = Pb2 = 18 x nb x 0,3 = 18 x 13 x 0,3 = 70,2 kW

Další větší odběry se nepředpokládají.

Plyn

Severně od obce směrem k Ješínu je položen vysokotlaký plynovod DN 300 Slaný - Velvary. Obec je plynofikována napojením na regulační stanici ve Zvoleněvsi.

a) bytová zástavba: uvažujeme cca 174 stáv. RD a 64 RD v návrhovém období. Při cca 90 %-ní plynofikaci lze v obci ve výhledu předpokládat 214 plně gazifikovaných RD, v nich jsou pro zjednodušení uvažovány vždy jedna kuchyně a jedna koupelna (to možno akceptovat s přihlédnutím k ojedinělému využívání el. energie pro tyto účely). Průměrné hodinové potřeby:

- otop (o): qo = 2,5 m3/h (jeden kotel pro celý RD)

- příprava TUV (t): qt = 2,1 m3/h

- vaření (v): qv = 1,2 m3/h.

Výpočet odběrů zemního plynu v kategorii obyvatelstva vychází z těchto předpokladů:

- rodinné domy stávající: 174

- rodinné domy navrhované 64

Za těchto předpokladů lze odhadnout spotřebu plynu v kategorii obyvatelstva :

Odběr zemního plynu za rok v kategorii obyvatelstva – návrh:

- vaření jídel 214 b.j x 120 m3															=        25 680 m3/rok

- příprava teplé užitkové vody 214 b.j x 600 m3						=      128 400 m3/rok

- vytápění bytů v rodinných domech 214 b.j x 3 000 m3		=      642 000 m3/rok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- součet																	=      796 080 m3/rok

Spoje

Obec spadá obvodu ATÚ Zvoleněves (západně od obce) připojené do hlavní ústředny Slaný. Ústředna ve Zvoleněvsi je v současné době digitalizována, po dokončení poskytne kapacitní připojovací bod pro okolní obce (Slatina, Zákolany, Kamenný Most, Neuměřice). Ze Zvoleněvsi je do Neuměřic přiveden kabelo kapacitě 10 Pp, což je nevyhovující. Při uvažované 120 až 150 %-ní výhledové telefonizaci obce bude třeba zajistit přívod cca 300 Pp. V budoucnu bude z ATÚ přiveden do Neuměřic metalický kabel o kapacitě 300 Pp rozvedený v Neuměřicích do soustavy sítových rozvaděčů, z nichž by byly odvíjeny odbočky do jednotlivých účastnických rozvaděčů. Řešení distribuční sítě je zatím předpokládáno s kabelovým přívodem do systému sloupových rozvaděčů, z nichž by byly paprskově napojováni jednotliví účastníci venkovními přípojkami. Výhledově lze předpokládat - zvláště v případě uplatnění televizních kabelových rozvodů - úplnou kabelizaci sítě JTS.

- Odpadové hospodářství

Územní plán nenavrhuje žádné změny v koncepci odpadového hospodářství z důvodu vyhovující stávající situace.

Likvidace domovního odpadu zajištěna svozem. Na území obce není žádná skládka komunálního odpadu. Sběr nebezpečného odpadu (baterie, staré léky, zbytky barev a laků, zářivky atd.) a velkoobjemového odpadu je zajištěn přistavením kontejnerů, určených pro tento odpad 2x ročně na předem vymezených místech.

x          x          x

Kromě územně technických skutečností určují využití území i faktory ochrany a tvorby krajiny. Patří mezi ně především Územní systém ekologické stability.

- Územní systém ekologické stability

Na katastrálním území obce Neuměřice byla v rámci lokálního Územního systému ekologické stability vymezena soustava pěti lokálních biocenter a šesti lokálních biokoridorů. Regionální a nadregionální prvky ÚSES se v řešeném území nenacházejí. Na jihozápadním okraji katastrálního území se nachází registrovaný významný krajinný prvek. V místech, kde jsou prvky ÚSES v ochranném pásmu vedení vysokého napětí elektrické energie, budou tyto prvky řešeny pouze prostřednictvím zatravněných ploch.

Podrobně jsou jednotlivé prvky Územního systému ekologické stability uvedeny v následující tabulce:

| prvek ÚSES | číslo | stav | návrh opatření |
| --- | --- | --- | --- |
| LBC | 228 | funkční | údržba biocentra, výsadba vhodné stromové a keřové zeleně (preferovat původní dřeviny) - lípa srdčitá, jasan ztepilý, ořešák královský, javor mléč, dub letní, líska obecná apod. |
| LBC | 229 | nefunkční | výsadba vhodné stromové a keřové zeleně (preferovat původní dřeviny) - lípa srdčitá, jasan ztepilý, ořešák královský, javor mléč, dub letní, líska obecná apod. |
| LBC | 232 | nefunkční | výsadba vhodné stromové a keřové zeleně (preferovat původní dřeviny) - lípa srdčitá, jasan ztepilý, ořešák královský, javor mléč, dub letní, líska obecná apod. |
| LBC | 235 | funkční | výsadba vhodné vlhkomilné stromové a keřové zeleně (preferovat původní dřeviny) - topol, vrba, olše apod. |
| LBC | 277 | funkční | údržba biocentra, výsadba vhodné stromové a keřové zeleně (preferovat původní dřeviny) - lípa srdčitá, jasan ztepilý, ořešák královský, javor mléč, dub letní, líska obecná apod. |
| LBK | 626 | funkční | údržba biocentra, výsadba vhodných lučních a keřových druhů formou remízků, doprovodné zeleně nebo mezí - trnka obecná, růže šípková, třešeň ptačí apod. |
| LBK | 630 | částečně funkční | údržba biocentra, výsadba vhodných lučních a keřových druhů formou remízků, doprovodné zeleně nebo mezí - trnka obecná, růže šípková, třešeň ptačí apod. |
| LBK | 631 | částečně funkční | údržba biocentra, výsadba vhodných lučních a keřových druhů formou remízků, doprovodné zeleně nebo mezí - trnka obecná, růže šípková, třešeň ptačí apod. |
| LBK | 632 | nefunkční | výsadba vhodných lučních a keřových druhů formou remízků, doprovodné zeleně nebo mezí - trnka obecná, růže šípková, třešeň ptačí apod. |
| LBK | 634 | nefunkční | výsadba vhodných lučních a keřových druhů formou remízků, doprovodné zeleně nebo mezí - trnka obecná, růže šípková, třešeň ptačí apod. |
| LBK | 636 | nefunkční | výsadba vhodných lučních a keřových druhů formou remízků, doprovodné zeleně nebo mezí - trnka obecná, růže šípková, třešeň ptačí apod. |
| VKP | 6 |  | zachování současného stavu |

d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popř. zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není součástí návrhu územního plánu, jelikož (dle § 50, odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) zadání neobsahovalo požadavek na jeho zpracování.

Územní plán nenavrhuje žádné plochy, které by vyžadovaly vyhodnocení z hlediska vlivu na životní prostředí.

e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
 na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

- Ochrana půdního fondu

Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do ZPF, 
údaje o druhu pozemku dotčené půdy

Celkem je na správním území obce Neuměřice navrženo 15 rozvojových ploch. Celková rozloha rozvojových ploch navržených na zemědělském půdním fondu je cca 12,977 ha.

Z celkové plochy rozvojových záměrů na území obce Neuměřice se předpokládá odnětí zemědělské půdy cca 12,495 ha. Z tohoto rozsahu připadá největší podíl na ornou půdu, v menší míře dojde k záboru zahrad a ovocných sadů. Požadavky týkající se trvalého odnětí ZPF jsou obsaženy v závěrečné tabulce této kapitoly.

Z hlediska funkčního využití se na nových záborech zemědělského půdního fondu podílí v Neuměřicích převážně bytová výstavba v rámci ploch bydlení venkovského charakteru.

Údaje o skutečných investicích vložených do půdy 
a o jejich předpokládaném porušení.

Na odnímaných plochách nejsou vybudovány žádné meliorační stavby.

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 
a o jejich předpokládaném porušení.

V Neuměřicích nedojde plánovanou výstavbou k narušení žádných objektů zemědělské prvovýroby.

Údaje o významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení.

Pro obec Neuměřice nebyly dosud zpracovány "Pozemkové úpravy". Avšak s ohledem na skutečnost, že územní plán bude do doby zahájení prací na Pozemkových úpravách schválen, lze předpokládat, že bude možno projekt Pozemkových úprav budoucímu uspořádání obce přizpůsobit.

Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a katastrálních území.

V územním plánu jsou v grafické dokumentaci znázorněny hranice územních obvodů obcí a katastrálních území.

Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu

Územní plán obce Neuměřice byl řešen s cílem soustředit budoucí plochy pro výstavbu převážně do proluk ve stávající zástavbě nebo na plochy, které na stávající zástavbu sídla bezprostředně navazují. Díky tomuto řešení nedochází k vytváření samostatných obytných souborů na plochách, které by narušovaly celistvost zemědělských půd uprostřed souvislých zemědělských honů a vytvářely tak těžko obdělávatelné enklávy, mezi stávajícím zastavěným územím a nově navrhovanými plochami budoucí výstavby. Další výhodou urbanistického řešení územního plánu je skutečnost, že prostřednictvím nové výstavby zkompaktňuje a aronduje současný urbanistický půdorys obce do jednoho komplexně uceleného útvaru bez obtížně přístupných a těžko obdělávatelných ploch, které by byly uvnitř plánované zástavby, eventuálně podél jejího nepravidelně uspořádaného obvodu.

Znázornění průběhu hranic zastavěného území obce a hranic pozemkové držby, tras základních zemědělských účelových komunikací

V rámci grafické dokumentace územního plánu věnované problematice ochrany ZPF je uvedena hranice zastavěného území obce zahrnující stávající zastavěné plochy a území obce zastavěné k 1.září 1966 podle zákresů v mapách evidence nemovitostí, jak to ukládá § 12 v odstavci 1, vyhlášky č.13/1994 Sb.

Dále jsou v grafické dokumentaci uvedeny zemědělské komunikace.

Údaje o zařazení pozemků zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek

Na katastrálním území obce Neuměřice se nachází celkem 16 BPEJ, dotčených plánovanou výstavbou.

Obec Neuměřice leží v oblasti, která je charakterizována jako mírně teplá - podoblast MT11 (nejteplejší a nejsušší z mírně teplých podoblastí). Tato oblast je charakterizována dlouhým teplým a relativně vlhkým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a dále krátkou zimou, která je mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota je 7-8°C, průměrné roční srážky 500-600 mm, ve vegetační době 350-400 mm. Délka bezmrazého období trvá 140 -160 dní. V rámci tohoto klimatického regionu se zde vyvinuly čtyři z celkového počtu 78 hlavních půdních jednotek, které budou dotčeny plánovanou výstavbou:

01	Černozemě (typické i karbonátové) na spraši; středně těžké, s převážně příznivým vodním režimem

05	Černozemě vytvořené na středně mocné (0,3 - 0,7 m) vrstvě spraší uložené na píscích, popř. i nivní půdy na nivní uloženině s podložím písku; lehčí, středně výsušné půdy

06	Černozemě typické, karbonátové a lužní na slinitých a jílovitých substrátech; těžké půdy, avšak s lehčí ornicí a těžkou spodinou, občasně převlhčené

08	Černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však erodované, převážně na spraších, zpravidla ve vyšší svažitosti; středně těžké

30	 Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na permokarbonských horninách a pískovcích; lehčí až středně těžké, většinou s dobrými vláhovými poměry

31	Hnědé půdy a rendziny na pískovcích a písčitě větrajících permokarbonských horninách; bez štěrku až středně štěrkovité; vláhové poměry nepříznivé, velmi závislé na vodních srážkách

40	Svažité půdy (nad 12 stupňů) na všech horninách; lehké až lehčí středně těžké, s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách

55	Nivní a lužní půdy na nivních uloženinách; velmi lehké, zpravidla písčité, výsušné

56	Nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké, s příznivými vláhovými poměry

58	Nivní půdy glejové na nivních uloženinách; středně těžké, vláhové poměry méně příznivé, po odvodnění příznivé

72	Glejové půdy zrašelinělé a rašeliništní půdy nivních poloh s hladinou podzemní vody trvale blízko povrchu - výrazně zamokřené

Konkrétní odnětí ZPF uvádí tabulka na následujících stranách, kde jsou zohledněny zásadní požadavky na řešení důsledků odnětí ZPF dle Přílohy č.3 k vyhlášce č.13/1994 Sb.

| Č. plochy | Návrh využití ploch | k.ú. | Rozloha v ha | Z toho zábor ZPF v ha | Kultura | BPEJ | Třída ochrany | Umístění mimo současné zastavěné území (ZPF v ha) | Poznámka (na základě výsledků projednávání) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veřejná zeleň | Neuměřice | - | - | - | - | - | - | Bylo vyřazeno z návrhu ÚP |
| 2 | Plochy bydlení venkovského charakteru | Neuměřice | 5,123 | 5,041 | orná půda orná půda orná půda zahrada zahrada zahrada | 2% 1.06.00 23% 1.30.11 6% 1.30.41 4% 1.06.00 43% 1.30.11 22% 1.30.41 | II. IV. V. II. IV. V. | 0 | - |
| 3 | Plochy bydlení venkovského charakteru | Neuměřice | - | - | - | - | - | - | Bylo vyřazeno z návrhu ÚP |
| 4 | Plochy bydlení venkovského charakteru | Neuměřice | 0,708 | 0,708 | orná půda orná půda | 25% 1.06.00 75% 1.30.11 | II. IV. | 0,708 | - |
| 5 | Plochy bydlení venkovského charakteru | Neuměřice | - | - | - | - | - | - | Bylo vyřazeno z návrhu ÚP |
| 6 | Plochy bydlení venkovského charakteru | Neuměřice | - | - | - | - | - | - | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 7 | Plochy bydlení venkovského charakteru | Neuměřice | 0,153 | 0,153 | zahrada zahrada | 88% 1.01.10 12% 1.30.41 | II. V. | 0 | - |
| 8 | Plochy bydlení venkovského charakteru | Neuměřice | - | - | - | - | - | - | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 9 | Veřejná zeleň | Neuměřice | 0,129 | 0,129 | orná půda | 100% 1.01.10 | II. | 0,129 | - |
| 10 | Plochy bydlení venkovského charakteru | Neuměřice | 2,113 | 2,113 | orná půda orná půda | 86% 1.01.10 14% 1.30.04 | II. IV. | 2,113 | - |
| 11 | Plochy bydlení venkovského charakteru | Neuměřice | - | - | - | - | - | - | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 12 | Vodní toky a plochy | Neuměřice | 1,402 | 1,152 | orná půda | 53% 1.58.00 47% 1.72.01 | II. V. | 1,152 | - |
| 13 | Rodinná rekreace | Neuměřice | 0,683 | 0,683 | orná půda orná půda | 3% 1.01.10 97% 1.58.00 | II. II. | 0,683 | - |
| 14 | Plochy pro sport | Neuměřice | 0,745 | 0,745 | orná půda | 100% 1.58.00 | II. | 0,745 | - |
| 15 | Lesy | Neuměřice | 0,064 | 0,064 | orná půda | 100% 1.72.01 | V. | 0,064 | - |
| 19 | Plochy bydlení venkovského charakteru | Neuměřice | 0,351 | 0,338 | zahrada | 100% 1.30.51 | IV. | 0,337 | - |
| 20 | Plochy bydlení venkovského charakteru | Neuměřice | - | - | - | - | - | - | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 21 | Plochy výroby a skladování | Neuměřice | 0,133 | 0 | zastavěná plocha a nádvoří | - | - | - | - |
| 22 | Plochy smíšené obytné | Neuměřice | - | - | - | - | - | - | Bylo vyřazeno z návrhu ÚP |
| 23 | Plochy bydlení venkovského charakteru | Neuměřice | - | - | - | - | - | - | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 25 | Plochy smíšené obytné | Neuměřice | - | - | - | - | - | - | Bylo vyřazeno z návrhu ÚP |
| 26 | Lesy | Neuměřice | 0,615 | 0,615 | orná půda orná půda | 60% 1.31.54 40% 1.30.51 | V. IV. | 0,614 | - |
| 27 | Lesy | Neuměřice | 0,089 | 0,089 | orná půda | 100% 1.30.51 | IV. | 0,074 | - |
| 28 | Lesy | Neuměřice | 0,026 | 0,026 | orná půda | 100% 1.30.51 | IV. | 0 | - |
| 29 | Plochy smíšené obytné | Neuměřice | - | - | - | - | - | - | Bylo vyřazeno z návrhu ÚP |
| 30 | Plochy bydlení venkovského charakteru | Neuměřice | 0,313 | 0,313 | zahrada | 100% 1.56.00 | I. | 0 | - |
| 31 | Plochy bydlení venkovského charakteru | Neuměřice | - | - | - | - | - | - | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 32 | Plochy bydlení venkovského charakteru | Neuměřice | - | - | - | - | - | - | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 33 | Plochy bydlení venkovského charakteru | Neuměřice | - | - | - | - | - | - | Zahrnuto mezi plochy stabilizovaného venk.bydlení |
| 34 | Plochy veř. prostranství - specifická plocha | Neuměřice | 0,216 | 0,216 | ovocný sad | 26% 1.56.00 74% 1.58.00 | I. II. | 0 | - |
| Mk1 | Komunikace | Neuměřice | 0,114 | 0,110 | orná půda | 7% 1.01.00 10% 1.30.11 83% 1.06.00 | I. IV. II. | 0,110 | - |
|  | Celkem |  | 12,977 | 12,495 |  |  |  | 6,729 |  |

- Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa

Všeobecné údaje o lesích v řešeném území

V řešeném území se nachází celkem cca 4 ha lesních pozemků. Lesnatost území je poddprůměrná, lesy pokrývají 0,7 % celkové rozlohy.

Podle Lesního hospodářského plánu spadají prakticky veškeré lesy v obci do kategorie 10 - hospodářský les.

Lesní pozemky na správním území obce jsou různého stáří, jejich průměrný věk se většinou pohybuje kolem 30-60 let.

Z hlediska druhové skladby jsou na území obce zastoupeny z listnáčů zejména dub, lípa a buk, z jehličnanů především borovice a modřín.

Navrhovaná opatření

Územní plán navrhuje 5 ploch k zalesnění (15,16,26,27 a 28).

V řešeném území se nepředpokládají žádné lesnické rekultivace. Chatová zástavba se na lesních pozemcích nevyskytuje.

Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa

Navrhovaným řešením nedojde k odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa.